## Slide 1: 圆度、圆柱度误差测量

## Slide 2
实验目的：
1、加深对圆度、圆柱度的认识
2、进一步熟练标注
3、学会圆度、圆柱度误差检测
实验要求：
学会圆度、圆柱度误差的检测检测方法并懂得其检测原理

## Slide 3
一、圆度误差检测
1、圆度公差带
限制实际被测零件截面圆的形状变动的公差项目，圆度公差带是在同一正截面上，半径差为公差值t的两同心圆之间的区域。

## Slide 4
2、圆度误差检测
三点法测量圆度误差是利用v型架和指示表组合测量圆度误差。测量时，被测圆柱面的轴线应垂直于测量截面，同时固定轴向位置。

## Slide 5
（2）按上述方法测量若干个截面，取其中最大误差作为该零件的圆度误差。
（1）将被测圆柱面回转一周过程中指示表的测头在径向方向上的读数值的最大差值（代数差）之半数作为单个截面的圆度误差。

## Slide 6
二、圆柱度误差检测
限制实际被测圆柱面的形状变动的公差项目，可以综合控制圆柱体正截面和纵截面的形状误差。其公差带是半径差为公差值t的两同轴圆柱面之间的区域。
1、圆柱度公差带

## Slide 7
圆柱度误差仍可用三点法测量。
（1）被测圆柱面回转一周，指示表测头沿圆柱面素线移动，测出最大与最小读数。
2、圆柱度误差检测
（2）按上述方法测量圆柱面上若干条素线位置，然后取所测得的所有读数中最大与最小读数的差值的半数，作为该零件的圆柱度误差。