## Slide 1: 直线度、平面度误差测量

## Slide 2
实验目的
1、加深对直线度、平面度的认识；
2、学会直线度、平面度的检测及数据处理。
实验仪器
钢板尺、平板、可调支承、百分表、被测工件

## Slide 3
1.直线度公差带
（1）给定平面内的直线度公差
公差带是距离为公差值t的两平行直线之间的区域
一、直线度误差检测

## Slide 4
（2）任意方向的直线度公差
应在公差值前加注Φ，公差带是直径为t的圆柱面内的区域。

## Slide 5
2、直线度误差检测
间隙法测直线度误差：用钢板尺（平尺、平晶、精密短导轨等）模拟理想直线，与被测实际直线比较，根据间隙大小来确定直线度误差。
原理

## Slide 6
要求：
至少取5~6个测量位置，用塞规测量各点的间隙，取各测量点中的最大间隙作为被测直线的直线度误差值。
塞规

## Slide 7
二、平面度误差检测
1.平面度公差带
平面度公差用于限制被测实际平面的形状误差，同时可以限制被测表面的直线度误差。公差带是距离为公差值t的两平行平面之间的区域。

## Slide 8
三点法侧平面度误差：用百（千）分表调整被测表面上相距最远的三点距平板等高，然后在被测表面上均匀画线布点，逐点进行测量并记录读数，将最大差值作为平面度误差。
2.平面度误差检测

## Slide 9
要求：
至少取5~6个测量点，用百分表测量各点并读数，以最大读数值和最小读数值之差，作为被测表面的平面度误差值。