## Slide 1
汽车传动轴
齿轮减速器输出轴
轴是用来支承轴上的旋转零件（齿轮、带轮、联轴器等），传递运动和转矩
轴

## Slide 2
问题： 轴的常见类型有哪些?轴的材料如何选择?
轴的结构要求是怎样的?
分析问题：
一、轴的类型：
（1）按轴的承载性质不同，可分为如下几类:
(1)传动轴
主要用来传递转矩而不承受弯矩，或承受弯矩很小的轴。如汽车中连接变速箱与后桥的传动轴

## Slide 3
(2)心轴：
只承受弯矩作用的轴称为心轴
(3)转轴：
同时承受弯矩和转矩作用的轴称为转轴

## Slide 4
2、按结构形状分
轴有实心轴、空心轴（车床的主轴）、曲轴、挠性钢丝轴和直轴。
直轴又可分为截面相等的光轴和截面分段变化的阶梯轴
工程中最常见的是同时承受弯矩和转矩作用的阶梯轴
曲轴
阶梯轴
挠性钢丝轴
光轴

## Slide 5
长期承受交变应力作用下的疲劳破坏是轴的主要失效形式
因此，轴的材料要求具有较好的强度、韧性，与轴上零件有相对滑动的部位还应具有较好的耐磨性
（1）碳素钢 工程中广泛采用35、45、50等优质碳素钢
对于轻载和不重要的轴也可采用Q235、Q275等普通碳素钢
（2）合金钢 常用于高温、高速、重载以及结构要求紧凑的轴，有较高的力学性能，但价格较贵，对应力集中敏感，所以在结构设计时必须尽量减少应力集中
（3）球墨铸铁 耐磨、价格低，但可靠性较差，一般用于形状复杂的轴
二、 轴的材料及选择

## Slide 6
轴与传动零件（齿轮、带轮、联轴器的结构由轴头、轴颈、轴肩、轴环、轴端和轴身等部分组成等）配合的部分称为轴头;轴与轴承配合的部分称为轴颈;轴头与轴颈之间的部分称为轴身.
三、轴的结构

## Slide 7
为了便于安装和拆卸，转轴一般都制成中间大、两头小的阶梯轴
从左端 装拆的零件为齿轮、套筒、轴承、轴承盖和联轴器。从右端装拆的零件为轴承和轴承盖
轴的合理结构应满足以下基本要求
（1）轴上零件的准确定位与固定
（2）轴上零件便于装拆和调整
（3）良好的加工工艺性
（4）尽量减小应力集中。
1.轴上零件的装配方案

## Slide 8
3.轴上零件的轴向定位
轴肩和轴环
轴上零件的轴向定位主要靠轴肩和轴环来完成。齿轮靠右侧轴环的联轴器靠右侧轴肩定位
为了保证轴上零件靠紧定位面，轴肩处的圆角半径R必须小于零件内孔的圆角R1或倒角C1
轴肩高度一般取h=（0.07～0.1）d，轴环宽度b≈1.4h
2.轴上零件的周向固定
轴上零件的周向定位主要靠键连接、花键连接、销钉连接、紧定螺钉、过盈配合来完成。

## Slide 9
轴上零件的轴向固定就是不允许轴上零件沿轴向窜动
常用的轴向固定措施还有:轴的一端可采用轴端挡圈，如图（a）、套筒过长可采用圆螺母，如图（b）、受载较小时可采用弹性挡圈，如图（c）、紧定螺钉如图（d）所示和销钉等固定

## Slide 10
（1）轴上阶梯数尽可能少，以减少应力集中。轴上各段的键槽、圆角半径、倒角、中心孔等尺寸尽可能统一，以利于加工和检验
（2）轴上需磨削的轴段应设计出砂轮越程槽，需车制螺纹的轴段应留有螺纹退刀槽、砂轮越程槽 、螺纹退刀槽
（3）轴上有多处键槽时，应使各键槽位于轴的同一母线上，以便于加工和装配
（4）为便于零件的装配，轴端应有倒角。轴的两端采用标准中心孔作为加工和测量基准
4.轴的结构工艺性

## Slide 11
（1）提高轴的表面质量：对轴最大应力的表面采取表面强化措施，如喷丸、滚压、表面淬火、渗碳和渗氮的方法
（2）减小应力集中
①避免轴直径尺寸的急剧变化，相邻轴段直径差不能过大
②在直径尺寸突变处应制出圆角，圆角半径尽量取足够大
③在重要结构处，可采用过渡肩环或凹切圆角以增大圆角半径
④零件与轴过盈配合时，在零件轮毂上制出减载槽
轴的结构设计主要是确定轴的各段直径和长度以及轴上的一些结构细节，如键槽、倒角、圆角等
5.提高轴的疲劳
强度的措施