## Slide 1
A 挠性传动的类型、特点及应用
带传动
问题 电动机的运动是如何传至主轴，并使主轴 转速分为两挡的?带传动在该传动系统中起什么作用?它属于什么类型的传动?有何特点?如何进行设计?
分析问题 带传动用于原动机与工作机之间的传动；主轴转速分为两挡，通过更换带轮的方法实现换挡，调整工作部分与原动机部分的速度关系，实现减速、增速和变速要求。带传动和链传动都属于挠性传动，挠性传动是通过中间挠性件传递运动和动力的传动形式，其主要作用就是传递转矩和改变转速

## Slide 2
（1）带传动有良好的弹性，能缓冲吸振，传动平稳，噪声小；
（2）过载时带在带轮上打滑，具有过载保护作用。
（3）带传动的传动比i不准确。
（4）传动效率较低，带的寿命较短；
（5）外廓尺寸大， 结构简单，制造、安装和维护较方便，且成本低廉，适用于两轴中心距较大的场合
一、带传动特点

## Slide 3
摩擦带传动由主动轮1、从动轮2和环形挠性带3组成，它是靠挠性传动带与带轮间的摩擦力来传递运动和动力的，属于摩擦传动
摩擦带传动
二、带传动类型
（1）摩擦带传动:

## Slide 4
挠性啮合传动
（2）啮合带传动
通常由主动同步带轮、从动同步带轮和环形同步带组成
它是靠带内侧面齿与带轮齿槽相啮合来实现传动，属于啮合传动

## Slide 5
（1）平带传动:结构最简单，传动效率较高，在传动中心距较大的场合中应用较多
（2） V带传动:主要用于传动能力较大、结构要求紧凑的场合，V带传动较平带传动能力好，应用较普遍
（3）多楔带传动:综合了平带和V带传动的优点，主要用于传递较大的功率、结构要求紧凑的场合，但结构复杂、制造不便
（4）圆带传动:传动能力较小，一般用于轻型和小型机械
1.摩擦带传动的类型

## Slide 6
2. V带的结构和标准
普通 V带为无接头的环形结构，由顶胶、抗拉体、底胶、包布组成
抗拉体有帘芯和线芯两种结构
普通V带的规格、尺寸、性能、使用要求都已标准化.按截面尺寸分为七种型号Y、Z、A、B、C、D、E，其中Y型截面最小，E型截面最大
普通V带的结构

## Slide 7
节宽bp:V带绕过带轮弯曲时，外层受拉伸长，内层受压缩短，中间有一层保持长度不变，其宽度称为节宽bp
基准直径dd:在V带轮上，与bp相对应的带轮直径称为基准直径dd.
带的公称长度:带在带轮基准直径上的周线长度称为基准长度Ld ，并以Ld表示V带的公称长度
V带标记:类型—基准长度 国标标准编号
例如:A—1400 GB/T 11544—1997，表示A型普通V带，基准长度为1400 mm

## Slide 8
3、V带轮的材料:
带轮材料常采用灰铸铁、钢、铝合金或工程塑料，其中灰铸铁应用最广
当带轮的圆周速度在25 m/s以下时，用HT150或HT200;当转速较高时，可采用铸钢或钢板冲压焊接结构
传递小功率时可用铸铝或塑料，以减轻带轮重量

## Slide 9
V带轮的结构:带轮由轮缘、轮辐、轮毂三部分组成。分为实心式、腹板式和轮辐式
带轮的结构

## Slide 10
带轮实物

## Slide 11
五、带传动的张紧:
普通 V带传动长期在张紧状态下工作，会由于塑性变形而松弛，使初 拉力F0减小，导致传动能力下降，甚至失效
带传动的张紧装置

## Slide 12: 张紧的目的：
根据带的摩擦传动原理，带必须在预张紧后才能正常工作
运转一定时间后，带会松弛，为了保证带传动的能力，必须
重新张紧，才能正常工作。
常见的张紧装置有定期张紧装置、自动张紧装置、张紧轮张紧装置。
1.定期张紧装置

## Slide 13: 2.自动张紧装置
3.张紧轮装置

## Slide 14: 六、带传动的安装与维护
1.平行轴传动时，各带轮的轴线必须保持规定的平行度
2.安装皮带时，应通过调整中心距使皮带张紧，严禁强行撬入和撬出，以免损伤皮带。
3.不同厂家的V带和新旧不同的V带，不能同组使用
4.按规定的张紧力张紧（测定方法如右图）
5.加防护罩以保护安全，防酸、碱、油及不在60°
以上的环境下工作